ANEXO D - Modelo de Plaqueta de Identificação do Cabo da OCUPANTE

NOME OCUPANTE - TELEFONE EMERGÊNCIA TIPO DE CABO

Notas:

1 – A plaqueta deverá ter as seguintes características:

- Fundo: Preferencialmente Amarelo, podendo ser de outras cores

- Letras: Cor que possibilite fácil visualização sobre o Fundo utilizado

- Dimensão da Placa: 90 mm x 40 mm x 3 mm

- Material da Placa: Material não metálico, Resistente a Ultravioleta.

- Letras: Tamanho 15 mm x 3 mm – Deverá proporcionar fácil leitura do nome do OCUPANTE para quem visualizar do Solo

- A colocação da Logomarca do OCUPANTE é opcional

2 – É obrigatória a colocação da plaqueta de identificação em todos os pontos utilizados, deverá ser presa no cabo com fio de espinar isolado e fixada de 300 mm a 500 mm do ponto de fixação em todos os vãos por onde o cabo passar.

3 – O telefone de emergência indicado na plaqueta deve ser de atendimento a qualquer horário, inclusive sábados, domingos e feriados. Caso o atendimento seja efetuado com Unidade de Resposta Audível (URA), deverá ser disponibilizado atendimento de Emergências mesmo que o informante não seja Cliente do OCUPANTE.

4 – A plaqueta de identificação deverá estar inclinada em 45 graus para a rua, de forma que seja possível a leitura e identificação da parte escrita para quem visualizar do solo.